## Slide 1
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
01
FallAI Commercial Readiness
인원수별 RTT와 프레임 처리 전략
다중 인원 표시, 서버 프레임 샘플링, 대표 인물 판정 한계, 운영 가이드까지 한 번에 설명하는 새 발표자료
운영 보증
현재 낙상 판정은 대표 1명 중심 1~2명 통제 환경 권장
무저하 테스트
실시간 320px 기준 RTT+검출 안정 3명
표시/한계
5명 표시 가능, 판정 보수 20명은 처리량 한계 테스트

## Slide 2
Executive Summary
이번 발표의 결론
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
02
무저하 상한
실시간 320px 기준 3명까지 RTT+검출 안정성 유지
표시 가능
4~5명은 RTT 유지 과검출 증가로 판정 보수
운영 보증
현재 보증은 대표 1명, 통제 환경 2명. person별 판정 통합 후 5명 목표.
화면에는 여러 사람 skeleton/bbox를 보여줄 수 있지만 RF-Fall/XG-Posture 입력은 아직 대표 인물 timeseries 중심이다.
RTT만 보면 1~5명은 0.140~0.165초로 거의 유지되지만, 4~5명부터 검출 수가 33~38% 과하게 잡힌다.
6명 이상은 320px 실시간 타일 조건에서 검출이 무너졌다. 발표 메시지는 '3명 무저하, 5명 표시 가능, 20명 한계 테스트'로 자른다.

## Slide 3
Frame Pipeline
실시간 프레임 처리 경로
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
03
웹캠 video element
브라우저 MediaPipe skeleton 표시
MediaRecorder WebM chunk 생성
서버 OpenCV 프레임 샘플링
YOLOv8n-pose 추론
대표 인물 timeseries 생성
RF-Fall / XG-Posture / 보조모델 evidence 결합
1. Webcam
2. Skeleton
3. WebM chunk
4. 4fps sample
5. YOLO pose
6. RF/XG + Aux
7. Result
기본값: 4초 chunk · 2초 overlap · 서버 4fps · 약 16 pose frame

## Slide 4
Display vs Decision
브라우저 표시와 서버 판정은 다르다
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
04
구분 | 현재 값 | 역할 | 주의점
브라우저 skeleton | 약 15fps | 프라이버시 화면 표시 | 체감용이며 서버 판정 입력과 분리
실시간 chunk | 4초 / 2초 overlap | 경계 낙상 맥락 보존 | 서버 응답 지연 시 RTT 표시
서버 샘플링 | 4fps 중심 | RF/XG feature 생성 | 16프레임이 기본 균형점
업로드 balanced/full | 최대 8fps / imgsz 640 | 정밀 분석 | 실시간보다 무거움
실시간 UX는 브라우저 skeleton 15fps로 부드럽게 유지하고, 판정 입력은 서버 4fps로 안정화한다.
SHAP/무거운 해석은 실시간 전 청크에 붙이지 않고, 오류 분석/보고서 또는 제한된 UI 근거로 사용한다.

## Slide 5
RTT Benchmark
1~5명 pose 처리량 벤치마크
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
05
인원 | pose FPS | 4초 chunk RTT | 평균 검출
1 | 170.88 | 0.140s | 1.50
2 | 171.89 | 0.140s | 1.92
3 | 145.30 | 0.165s | 2.38
4 | 145.97 | 0.164s | 5.50
5 | 169.98 | 0.141s | 6.67
pose FPS
1명
170.88
2명
171.89
3명
145.3
4명
145.97
5명
169.98
RTT 추정(ms)
1명
140ms
2명
140ms
3명
165ms
4명
164ms
5명
141ms
해석: RTT는 5명까지 유지되지만 검출 안정성은 3명까지가 상한이다. 4~5명은 과검출이 33~38%로 늘고, 6명부터는 320px 실시간 설정에서 검출이 무너졌다.

## Slide 6
Capacity Check
640px 정밀 확장 테스트
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
06
인원 | 처리 FPS | 프레임 RTT | 운영 해석
1 | 32.9 | 0.730s | 정밀 기준 처리 가능
3 | 36.0 | 0.667s | 검출 안정
5 | 33.5 | 0.718s | 과검출 주의
10 | 30.9 | 0.778s | 처리량 가능, 최소 검출 흔들림
14 | 33.6 | 0.714s | 정밀 표시 한계 후보
20 | 32.4 | 0.740s | 과검출 급증, 한계 테스트
처리 FPS
1
32.89
3
35.97
5
33.45
10
30.85
14
33.59
20
32.43
프레임 RTT(ms)
1
730ms
3
667ms
5
718ms
10
778ms
14
714ms
20
740ms

## Slide 7
Operation Guide
인원수별 운영 가이드
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
07
단계 | 권장 인원 | 근거 | 발표 표현
현재 운영판 | 1명 | 대표 인물 1명 시계열 기준 | 낙상 판정 보증
통제 환경 | 2명 | 대상자+보호자까지 대표 유지 가능 | 운영 가능, 확인 필요
무저하 테스트 | 3명 | 320px 실시간 RTT+검출 안정 상한 | 성능 저하 없음 설명 가능
화면 표시 | 5명 | 브라우저/서버 overlay 기본 제한 | 표시 가능
추적 통합 후 목표 | 5명 | person별 timeseries 필요 | 개발 목표
한계 테스트 | 20명 | 처리량 확인용 | 상용 판정 보증 아님
5명 초과는 카메라 분리 또는 ROI 구역 분리가 현실적이다.
person별 독립 판정 전에는 '다중 인원 표시'와 '다중 인원 판정'을 반드시 분리해 설명한다.

## Slide 8
Frame Budget
최적 프레임 예산
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
08
운영 모드 | 권장 설정 | 설명
기본 실시간 | 4초 x 4fps = 16프레임 | 정확도와 지연의 균형
CPU 부족 / 4~5명 밀집 | 4초 x 3fps = 12프레임 | RTT 안정화 우선
낙상 위험 구역 | 4초 x 5fps = 20프레임 | 움직임 변화 포착 강화
GPU/엣지 여유 장비 | 4초 x 6fps = 24프레임 | 상한 권장
24프레임 초과 | 비권장 | 지연 증가 대비 이득 불확실
핵심 원칙
화면은 15fps로 부드럽게, 서버 판정은 4fps 중심으로 안정화한다. 체감 실시간성과 모델 입력 예산을 분리한다.

## Slide 9
Risk
현재 다중 인원 구조의 한계
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
09
RF-Fall/XG-Posture 입력 timeseries는 아직 대표 인물 1명 기준이다.
프레임마다 bbox가 큰 사람을 다시 고르므로 사람이 교차하면 대표가 바뀔 수 있다.
낙상자가 뒤쪽에 작게 잡히면 FN 위험이 커진다.
20명 표시는 한계 테스트이지 상용 판정 보증이 아니다.
정확도 검증 필요
person_id별 fall label이 있는 실제 다중 인원 영상 필요
ID switch 검증 필요
track continuity, ID switch count, MOTA/IDF1 또는 단순 유지율
RTT 검증 필요
브라우저 인코딩, 네트워크, 서버 큐, person별 추론 포함 p50/p95

## Slide 10
Roadmap
다음 구조: person별 timeseries
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
10
YOLO detections per frame -> lightweight IoU/center tracker
track_id별 timeseries 생성 -> track별 RF-Fall/XG-Posture 추론
person_results[] 응답 추가: person_id, fall_score, posture_state, occlusion_state, emotion_state
최고 위험 person_id를 기존 fall_detected/risk_score에 연결
실시간 chunk 간 1~2초 tail cache로 짧은 누락 보정
우선순위 | 구현 항목 | 검증 지표
1 | chunk-local tracker + person_results[] | RTT p50/p95, ID switch
2 | track별 RF/XG 입력 | person별 Recall/F1

## Slide 11
Model Status
모델 상태와 버전 표시
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
11
모델 | active | 현재 성능 | 상태/해석
RF-Fall 운영 | active v15 | F1 98.08% | 목표 충족
XG-Posture | active v1 | F1 94.31% | AI-Hub71461 포함 기본 재학습 시작
XG-Posture 가림 보조 | 가림 보조 v20260617030130 | Sequence F1 95.96% | 목표 달성, 버전 표시 유지
AI-Hub 82 표정 | active #0092 | Macro F1 88.37% | 고정 seed 반복 제거, threshold calibration 추가
AI-Hub 173 상태 | v4-best-recorded | Macro F1 93.24% | 95% 목표 재학습 진행
가림 보조 버전은 삭제 대상이 아니라 완료 evidence다. 기본 XG와 별도 카드/버전으로 표시한다.
82번 병목은 validation label noise와 distress/non-distress 경계. 다음 후보부터 threshold sweep까지 포함한다.

## Slide 12
Message Guide
발표에서 말해야 하는 것과 말하면 안 되는 것
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
12
구분 | 권장 표현 | 피해야 할 표현
다중 인원 | 여러 사람 표시와 5명 overlay는 가능 | 각 사람별 낙상 판정이 완성됨
성능저하 | 실시간 기본은 3명까지 무저하, 4~5명은 표시 가능 | 인원 증가에도 성능 저하 없음
RTT | pose-only RTT는 5명까지 예산 내, E2E p95는 추가 측정 필요 | RTT 문제가 완전히 해결됨
정확도 | person별 라벨 영상으로 검증 필요 | 합성 벤치마크로 정확도 보증
프레임 | 기본 16프레임, 상황별 12~24프레임 | 무조건 프레임을 늘리면 정확도 상승
한 문장 결론
실시간 기본 설정에서 성능 저하 없음으로 말할 수 있는 선은 3명이다. 5명은 표시 가능하지만 판정은 보수적이며, 다음 단계는 person별 추적 판정과 실제 다중 인원 라벨 검증이다.

## Slide 13
Next Actions
실행 계획
FallAI 다중 인원 RTT/프레임 처리 발표자료
13
1. 가림 보조: 완료 모델 버전과 sequence/window F1을 계속 표시
2. AI-Hub82: #0094 완료 후 threshold-tuned 후보부터 승격 기준에 반영
3. XG-Posture: AI-Hub71461 기반 기본 재학습 후보 생성 후 v1 대비 비교
4. 다중 인원: chunk-local tracker와 person_results[] 응답 설계
5. 검증: 1~5명 실제 라벨 영상으로 Recall/F1, RTT p50/p95, ID switch 재측정